Necessidade de manutenção identificada antecipadamente com a nova guia linear com plásticos inteligentes

O sensor inteligente da igus acompanha o desgaste das buchas autolubrificantes lineares, aumentando a confiabilidade do equipamento

A detecção do desgaste das buchas em sistemas lineares em uma fase inicial foi o objetivo dos engenheiros da igus que desenvolveram agora uma nova guia linear inteligente. Um sensor nas buchas mede o limite de desgaste determinável individualmente que ao ser atingido faz soar um alarme. Isso permite planejar a manutenção com antecedência e evitar falhas inesperadas no sistema.

Quando devo trocar a bucha? Esta questão é colocada por operadores de sistemas que usam robôs lineares e sistemas lineares 24 horas por dia. Desde a máquina de embalagem e a indústria de processamento de vidro até as máquinas-ferramentas. Guias lineares devem suportar cargas extremas. Para detectar o desgaste precoce das buchas deslizantes livres de lubrificação feitas de plástico de alto desempenho e planejar a manutenção com antecedência, a igus desenvolveu agora um novo sistema inteligente para os seus sistemas lineares drylin. A nova tecnologia de plásticos inteligentes mede o desgaste de buchas resistentes à poeira e à sujeira e dá ao usuário um sinal quando o limite de desgaste é atingido.

Tecnologia patenteada para monitoramento de desgaste

Uma nova tecnologia inteligente e patenteada garante a medição do desgaste de uma bucha em todas as direções. Para isso, a igus integra um sensor na bucha que envia os dados medidos para o icom. O módulo de comunicação coleta, processa e encaminha os dados de todos os sensores de plásticos inteligentes. O usuário pode assumir o monitoramento com um dispositivo à sua escolha, podendo sempre realizar atividades de manutenção, reparação e substituição.

Substituição fácil diretamente no trilho

Se necessário, é bastante simples trocar uma bucha, porque aqui a igus aposta na sua técnica de substituição de buchas inteligentes. O eixo linear ou o pórtico multieixo com acionamento por correia dentada já não precisa ser desmontado, porque a substituição ocorre diretamente no trilho. Semelhante a um "pit stop" na Fórmula 1, é possível trocar a bucha autolubrificante linear rapidamente, reduzindo tempos de inatividade ao mínimo, graças a uma ferramenta gratuita. O sistema pode ser recolocado em operação dentro de poucos minutos.

| CONTATO: igus® do Brasil Ltda. Rua Antônio Christi, 611 Parque Industrial III – FAZGRAN Tel. 55 11 3531 4487 Fax 55 11 3531 4488 vendas@igus.com.br www.igus.com.br CONTATO DE IMPRENSA: Rebeca Tarragô Marketing Rua Antônio Christi, 611 Parque Industrial III - FAZGRAN Tel. 55 11 3531 4487 Fax 55 11 3531 4488 Rebeca.tarrago@igus.com.br www.igus.com.br | SOBRE A IGUS : A igus é um dos fabricantes líderes a nível mundial no setor de sistemas de esteiras porta cabos e buchas autolubrificantes em polímero. A empresa sob gestão familiar com sede em Colónia está representada em 35 países e emprega aproximadamente 4.150 colaboradores em todo o mundo. Em 2018 a igus com “motion plastics”, componentes plásticos para aplicações com movimento, conseguiu atingir um volume de vendas de 748 milhões de euros. A igus detém o maior laboratório de testes e as maiores fábricas do seu ramo industrial a fim de poder proporcionar aos seus clientes, em muito pouco tempo, soluções e produtos inovadores adaptados às suas necessidades. Os termos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", e "xiros" são marcas comerciais protegidas por leis de trademark na República Federal da Alemanha e em outros países, conforme aplicável. |
| --- | --- |

Legenda:

Imagem PM2519-1

O novo sistema linear de plásticos inteligentes mede o desgaste das buchas em operação e emite um aviso antecipado. A manutenção pode ser planejada. Com a tecnologia de substituição de bucha inteligente, é possível trocar a bucha em segundos diretamente no trilho. (Fonte: igus GmbH)